Таблица 2  Расчет теплопотребления в кварталах

| № квартала | Этажность | Плотность жилого фонда Р, чел/га | Площадь квартала Fкв, га | Число жителей m, чел | Общая площадь А, м2 | Расходы теплоты, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Qоmax | Qvmax | Qhm | Q |
| 16 | 9 | 467 | 2,9 | 1354 | 24377 | 2504,8 | 300,6 | 512,3 | 3317,6 |
| 17 | 7 | 400 | 3,9 | 1560 | 28080 | 2885,2 | 346,2 | 590,1 | 3821,5 |
| 18 | 7 | 400 | 2,9 | 1160 | 20880 | 2145,4 | 257,5 | 438,8 | 2841,7 |
| 19 | 7 | 400 | 3,6 | 1440 | 25920 | 2663,3 | 319,6 | 544,7 | 3527,6 |
| 20 | 5 | 356 | 4,1 | 1460 | 26273 | 2699,5 | 323,9 | 552,1 | 3575,6 |
| 21 | 9 | 467 | 2,2 | 1027 | 18493 | 1900,2 | 228,0 | 388,6 | 2516,8 |
| 22 | 8 | 422 | 3 | 1266 | 22788 | 2341,5 | 281,0 | 478,9 | 3101,3 |
| 23 | 8 | 422 | 10,9 | 4600 | 82796 | 8507,3 | 1020,9 | 1739,9 | 11268,1 |
| 24 | 7 | 400 | 3,7 | 1480 | 26640 | 2737,3 | 328,5 | 559,8 | 3625,6 |
| 25 | 5 | 356 | 4,1 | 1460 | 26273 | 2699,5 | 323,9 | 552,1 | 3575,6 |
| Итого: | 31084,1 | 3730,1 | 6357,3 | 41171,4 |
| С учётом теплопотерь теплопроводами в размере 5% от Q расчётные расходы теплоты составляют: | 32638,2 | 3916,6 | 6675,2 | 43230 |

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДП 70.04.02.15.10.19